## Slide 1
2022.07.08
大牟田工場
生産技術部
計算科学Ｇ
進捗報告（～０7／08）：塩谷晃弘

## Slide 2: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ・構造関数
  HTデータ自動処理システム開発
  SAP受注データ自動処理システム開発
今後の予定

## Slide 3: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ・構造関数
  HTデータ自動処理システム開発
  SAP受注データ自動処理システム開発
今後の予定

## Slide 4: 進捗状況
 |  | 6月 |  | 8月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
タスク |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
SeeQ関係 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | SeeQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
熱解析関係 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 熱応力解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス 改善関係 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | HTデータ 自動処理 システム開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | SAP受注データ自動処理 システム開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
デバック・手順書作成
使い方学習
ノイズ除去
コード作成・本番環境動作テスト・手順書作成
SeeQ講座
ノイズ除去
畳み込み演算検討
ADINA講座申し込み

## Slide 5: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ・構造関数
  HTデータ自動処理システム開発
  SAP受注データ自動処理システム開発
今後の予定

## Slide 6: SeeQ・構造関数
目的
パワーデバイスの構造関数を計算する手法を開発することで、デバイス内部の熱特性を解析する
アプローチ方法
Pythonを用い、熱過渡測定から構造関数を出力するプログラムを作成する
Pythonコード
熱過渡測定[1]
構造関数[1]
[1] http://cs2.toray.co.jp/news/trc/news_rd01.nsf/0/95D6600470A82E1F4925806B001232B2

## Slide 7: SeeQ・構造関数
温度の過渡応答 を測定
Step 1
データの前処理（データトリミング・ノイズ除去）
Step 2
として、 を に変換
Step 3
を で微分
Step 4
逆畳み込み計算をして時定数スペクトルを取得
Step 5
時定数スペクトルを離散化してFoster型RCモデルに変換
Step 6
Foster型RCモデルをCauer型RCモデルに変換
Step 7
Cauer型RCモデルのC,Rの累積値から構造関数を取得
Step 8
構造関数計算の流れ

## Slide 8: SeeQ・構造関数
データの前処理（データトリミング・ノイズ除去）
Step 2
SeeQを用いたノイズ除去
Chart: 温度の時間変化（ノイズ除去前）
Chart: 温度の時間変化（ノイズ除去後）
ノイズ除去

## Slide 9: SeeQ・構造関数
Chart: 温度の時間変化（ノイズ除去後）
Chart: 温度の時間変化（ノイズ除去前）
データの前処理（データトリミング・ノイズ除去）
Step 2
SeeQを用いたノイズ除去
ノイズ除去
Chart: 
Chart: 

## Slide 10: SeeQ・構造関数
として、 を に変換
Step 3
温度の対数時間微分
を で微分
Step 4
を で微分する式
Chart: 温度の対数時間微分 （ノイズ除去後）
に対してプロット

## Slide 11: SeeQ・構造関数
として、 を に変換
Step 3
温度の対数時間微分：ノイズ除去前後での比較
を で微分
Step 4
Chart: 温度の対数時間微分 （ノイズ除去前）
Chart: 温度の対数時間微分 （ノイズ除去後）
ノイズ除去

## Slide 12: SeeQ・構造関数
まとめ
SeeQを用いたノイズ除去により、実測データを平滑化できた
温度の時間変化を対数時間で微分した
データの平滑化により、正常な値で微分値を得られた
今後の予定
逆畳み込み演算手法の検討

## Slide 13: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ・構造関数
  HTデータ自動処理システム開発
  SAP受注データ自動処理システム開発
今後の予定

## Slide 14: HTデータ自動処理システム開発
HT（ハンディターミナル）を第一製造部セメント特混課に導入しようとしている
HTから受信したCSVデータをSQLサーバーに記録したい
HTから受信したCSVデータから必要なデータを整理・抽出し、HT送信用のCSVデータを作成するシステムが必要
現状
目的
アプローチ方法
Pythonで自動処理用のプログラムを作成する
HTデータの自動処理を実現することで、業務の効率化を促進する

## Slide 15: HTデータ自動処理システム開発
プログラム全体の概要図
SQL サーバー
バックアップデータ
未加工
CSVデータ
ソフトウェアによる自動化
実行ログデータ
HT
（ハンディターミナル）
加工済みCSVデータ
HT入力用CSVデータ

## Slide 16: HTデータ自動処理システム開発
現在の進捗状況
コード作成済み 完了
実行環境動作テスト 完了
手順書作成 完了
今後の予定
システム導入
効果確認・提案作成
技術資料作成

## Slide 17: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ・構造関数
  HTデータ自動処理システム開発
  SAP受注データ自動処理システム開発
今後の予定

## Slide 18: SAP受注データ自動処理システム開発
現状
目的
アプローチ方法
Pythonで一連の処理を統合したプログラムを作成する
SAP受注データの一元的な自動処理を可能にすることで、業務を効率化する
VBSを使ってSAPからCSVデータを落としている
Accessを使ってSAPから落としたCSVデータをTPiCSに読み込める形に整形している
SAPデータを落としてTPiCSに取り込みまでの操作システムを統合したい
Accessは扱えるデータ数が少ない・処理が遅いなどといった問題点がある

## Slide 19: SAP受注データ自動処理システム開発
プログラム全体の概要図

## Slide 20: HTデータ自動処理システム開発
現在の進捗状況
コード作成済み 完了
実行環境動作テスト 完了
手順書作成 完了
今後の予定
システム導入
効果確認・提案作成
技術資料作成

## Slide 21: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ・構造関数
  HTデータ自動処理システム開発
  SAP受注データ自動処理システム開発
今後の予定

## Slide 22: 進捗状況
 |  | 7月 |  | 8月 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
タスク |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
SeeQ関係 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | SeeQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
熱解析関係 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 熱応力解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス 改善関係 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | HTデータ 自動処理 システム開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | SAP受注データ自動処理 システム開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
システム導入・効果確認・提案作成・技術資料作成
畳み込み演算検討
ADINA講座
システム導入・効果確認・提案作成・技術資料作成

## Slide 23: SAP受注データ自動処理システム開発
実行ログデータ

## Slide 24
SQLサーバー
ZRSD555.dbo
ZRSD552.csv
ZRSD552.csv
データ整形
データ整形
TxRecePlan_
NoCodeAndCust.csv
SAPサーバー
実行
データ整形
TxRecePlan.csv
SQLサーバー
XCUST.dbo
アイテム・得意先マスタ照合
SQLサーバー
XCODE.dbo
SQLサーバー
ZRSD552.dbo
TxRecePlan_
NoCode.csv
TxRecePlan_
NoCust.csv
実行ログデータ