## Slide 1
2022.07.19
大牟田工場
生産技術部
計算科学Ｇ
業務プロセス改善MTG
塩谷 晃弘

## Slide 2: 第三製造部：PIタグ対応位置確認
第三製造部回路課 7・8号炉ではPIシステムを導入して温度等を測定
PIタグと測定温度の対応が不明瞭
データ分析のため、M1～5熱電対温度の序列を把握したい
現状
目的
アプローチ方法
現場に出向いてPIタグと測定温度の対応を確認する
PIタグと測定温度の対応を明確にする

## Slide 3: 第三製造部：PIタグ対応位置確認
PLC_No. | 名称
[PLC1]D0001504 | 内下部 制御温度
[PLC1]D0001505 | 内上部 制御温度
[PLC1]D0001506 | 外下部 制御温度
[PLC1]D0001507 | 外上部 制御温度
[PLC1]D0001511 | M1ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001512 | M2ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001513 | M3ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001514 | M4ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001515 | M5ﾓﾆﾀ 温度
[PLC1]D0001519 | ﾓﾆﾀ温度
今回配置を確認したPIタグのリスト

## Slide 4: 第三製造部：PIタグ対応位置確認
M1～M5の温度測定位置
M4
M3
M5
上段
中段
下段
：炉体
M1
M2
指定なし
＝
＝
内下部
内上部
：厚銅
：ヒーター

## Slide 5: 第三製造部：PIタグ対応位置確認
M1～M5の温度測定位置
上段
中段
下段
：高温部
：中温部
：低温部
M3
M4
M5
M1
M2
指定なし
＝
＝
内下部
内上部

## Slide 6: 第三製造部：PIタグ対応位置確認
M1～M5温度の序列確認（1年分のデータ）
Chart: 温度の序列
| 最高 | 2番目 | 3番目 | 4番目 | 最低
M1 | 3 | 38 | 44 | 3 | 0
M2 | 1 | 46 | 39 | 2 | 0
M3 | 83 | 4 | 1 | 0 | 0
M4 | 0 | 0 | 4 | 63 | 21
M5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 67
最高温度はほぼM3
最低温度はM4 or M5

## Slide 7: 第三製造部：PIタグ対応位置確認
外下部・外上部・モニタの温度測定位置
炉体
外上部
外下部
モニタ
バーナー