## Slide 1
2022.06.23
大牟田工場
生産技術部
計算科学Ｇ
進捗報告（～０６／２３）：塩谷晃弘

## Slide 2: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ
  構造関数
  CSV→SQL用コード作成
今後の予定

## Slide 3: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ
  構造関数
  CSV→SQL用コード作成
今後の予定

## Slide 4: 進捗状況
 |  | 6月 |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
タスク |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
SeeQ・PI関係 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | SeeQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | PI VISION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
熱解析関係 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 熱応力解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス 改善関係 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | CSV→SQL用コード作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SeeQ社・三井情報社来訪
和田さん引継ぎ・文献調査
ノイズ除去検討
コード作成
使い方学習
使い方学習
実用化検討

## Slide 5: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ
  構造関数
  CSV→SQL用コード作成
今後の予定

## Slide 6: SeeQ：概要
SeeQとは
時系列データ向けの分析ツール
PIシステムとの親和性が高く、PIシステムで得たデータの分析に適している
データ整理・連携、トレンド把握、データクレンジング、解析などが可能
PythonやAIツールとの連携組み合わせが可能（Data Lab）
※参照：SeeQ社・三井情報社 来訪（http://bsdoc01/RakWF21/rkapServlet?pg=rkad1100&revid=513243）

## Slide 7: SeeQ：概要
現状
PIシステムを導入したものの、それで取得したデータの活用はできていない
SeeQのライセンスが利用可能
課題：SeeQの利用によりPIデータが活用できるか検討する必要がある

## Slide 8: SeeQ：目的とアプローチ方法
目的
SeeQを用いたデータ分析から、第三製造部の接合プロセスの改善を行う
素材データ
プロセス改善策
SeeQ
品質データ
プロセスデータ
アプローチ方法
素材・品質・プロセスデータをSeeQにインポートして解析する（SeeQ社と共同）

## Slide 9: SeeQ：まとめと今後の予定
まとめ
SeeQ社・三井情報社との打ち合わせにて、SeeQ社と共同で第三製造部の接合プロセスの解析を進めていくことが決定した
今後の予定
SeeQを実際に使いながら、利用方法などを学んでいく

## Slide 10: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ
  構造関数
  CSV→SQL用コード作成
今後の予定

## Slide 11: 構造関数：概要
構造関数とは
パワーデバイスの熱特性を表す重要な指標
横軸に熱抵抗 , 縦軸に熱容量 を取ったグラフで表される
パワーデバイスの熱過渡測定から計算できる
[1] http://cs2.toray.co.jp/news/trc/news_rd01.nsf/0/95D6600470A82E1F4925806B001232B2
熱過渡測定[1]
構造関数[1]
課題：逆畳み込み演算など、数学的なアプローチが必要

## Slide 12: 構造関数：目的とアプローチ方法
目的
パワーデバイスの構造関数を計算する手法を開発することで、デバイス内部の熱特性を解析する
アプローチ方法
Pythonを用い、熱過渡測定から構造関数を出力するプログラムを作成する
Pythonコード
熱過渡測定[1]
構造関数[1]
[1] http://cs2.toray.co.jp/news/trc/news_rd01.nsf/0/95D6600470A82E1F4925806B001232B2

## Slide 13: 構造関数：計算方法
温度の過渡応答 を測定
Step 1
データの前処理（データトリミング・ノイズ除去）
Step 2
として、 を に変換
Step 3
を で微分
Step 4
逆畳み込み計算をして時定数スペクトルを取得
Step 5
時定数スペクトルを離散化してFoster型RCモデルに変換
Step 6
Foster型RCモデルをCauer型RCモデルに変換
Step 7
Cauer型RCモデルのC,Rの累積値から構造関数を取得
Step 8
構造関数計算の流れ

## Slide 14: 構造関数：データの前処理
Chart: Time [s]
データの前処理（データトリミング・ノイズ除去）
Step 2
データの前処理の必要性
温度の過渡応答 測定結果

## Slide 15: 構造関数：データの前処理
Chart: Time [s]
データの前処理（データトリミング・ノイズ除去）
Step 2
データの前処理の必要性
温度の過渡応答 測定結果
必要
不要
事前に必要な部分の
データだけを抽出

## Slide 16: 構造関数：データの前処理
Chart: Time [s]
データの前処理（データトリミング・ノイズ除去）
Step 2
データの前処理の必要性
温度の過渡応答 測定結果
拡大
Chart: Time [s]
ノイズ 大
微分処理前にノイズ除去による
平滑化が必要
SeeQが利用可能（?）

## Slide 17: 構造関数：まとめと今後の予定
まとめ
和田さんの引継ぎ内容の確認や、構造関数に関する文献調査により、構造関数計算の流れを理解した
Step2のデータ前処理に取り組むにあたり、生データのトリミングやノイズ除去手法を検討している
今後の予定
SeeQを利用し、Step2のノイズ除去を行う

## Slide 18: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ
  構造関数
  CSV→SQL用コード作成
今後の予定

## Slide 19: CSV→SQL用コード作成：目的とアプローチ方法
SAP上から受注データのCSVファイルを取得し、それをSQLサーバーに書き込む操作を行っている
Accessによる自動処理を試用しているが、処理が遅い・扱えるデータ量が少ないなどといった課題がある
現状
目的
アプローチ方法
Pythonを用い、 CSVデータをSQLサーバーに書き込むプログラムを作成する
CSVファイルをSQLサーバーに書き込むプロセスを高速化させる

## Slide 20: CSV→SQL用コード作成：コード概要
カラム名変更・並び替え
（CSVデータをSQLに合わせる）
カンマの削除（ex： 1,000→1000）
1つのセルを複数に分割
etc・・・
入力データ（CSV）
プログラムのイメージ図
SQLサーバー
Pythonを用いた
データ処理

## Slide 21: CSV→SQL用コード作成：コード概要
カラム名変更・並び替え
（CSVデータをSQLに合わせる）
カンマの削除（ex： 1,000→1000）
1つのセルを複数に分割
etc・・・
入力データ（CSV）
プログラムのイメージ図
SQLサーバー
Pythonを用いた
データ処理
Pythonにデータを読み出すことで様々なデータ加工が可能

## Slide 22: CSV→SQL用コード作成：まとめと今後の予定
CSVデータ
読み込み
Pythonを用いたデータ処理の流れ
データ
加工
SQL
サーバー
接続
SQL
サーバーの
カラム名に
基づき
SQL文作成
SQL
サーバーへデータの
書き込み
まとめ
ローカルサーバーにて、CSVデータを読み込み、データを加工してSQLサーバーに書き込む動作の作動を確認した
今後の予定
プログラムを配布できるように、パス指定の見直しやファイルのexe化を行う

## Slide 23: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  SeeQ
  構造関数
  CSV→SQL用コード作成
今後の予定

## Slide 24: 進捗状況
 |  | 6月 |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 | 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
タスク |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
SeeQ・PI関係 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | SeeQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | PI VISION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
熱解析関係 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 熱応力解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス 改善関係 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | CSV→SQL用コード作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ノイズ除去検討等
exe化・実用化
使い方学習・ページ作成
使い方学習・ノイズ除去検討（構造関数）
技術資料作成
材料力学勉強

## Slide 25: 没スライド
SQL文作成の自動化
‘INSERT INTO [dbo].[ZRSD555] (‘[参照伝票], [参照明], [出荷伝票], [明細], [品目コード], [テキスト], [ロット], [B], [ロット管理区分 (内部)], [出荷日], [着荷日], [出荷数量], [単], [出荷数量実績], [単2], [分母], [分子], [総重量], [WUn], [受注先], [受注先名称], [出荷先], [出荷先名称], [国], [郵便番号], [都道府県], [市区町村], [地名], [地名 4], [電話], [SC], [出荷条件], [運送業者], [運送業者名称], [輸送手段 ID], [請求ST], [請求BK], [在庫ST], [得意先発注番号], [登録者], [登録日], [時刻], [変更日], [SO品]')
VALUES ‘(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?')
'INSERT INTO [dbo].[ZRSD555]('+column_names+') VALUES ('+column_range+’)’
columns = df555_SQL.columns
column_names = '['+columns[0]+']'
column_range = '?'
if len(columns != 1):
for column in columns[1:]:
column_names = column_names + ', ['+column+']'
column_range = column_range + ', ?'
簡略化
SQLサーバーのカラム名を自動で入力できるようにした
膨大な数のカラムを持つデータベースも手軽に扱うことができる