## Slide 1
2022.08.24
大牟田工場
生産技術部
計算科学Ｇ
進捗報告（～08／24）：塩谷晃弘

## Slide 2: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  構造関数 計算手法開発
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  検査自動化Gr HTML自動解析システム
今後の予定

## Slide 3: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  構造関数 計算手法開発
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  検査自動化Gr HTML自動解析システム
今後の予定

## Slide 4: 進捗状況
 |  | 8月 |  | 8月 |  |  |  |  |  |  |  | 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
タスク |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
熱解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 計算手法開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | OSAB 中試酸化炉 シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 検査自動化Gr HTML自動解析システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 蛍光体課 HTデータ自動処理システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
手順書・報告書・
技術資料作成
データ整理
業務依頼
打ち合わせ
Foster→Cauer変換文献調査・コード実装
課題検討会
資料作成
材料力学勉強
たわみ量手計算
業プロMTG
手順書作成
コード修正
コード修正
モデル作成

## Slide 5: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  構造関数 計算手法開発
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  検査自動化Gr HTML自動解析システム
今後の予定

## Slide 6: 構造関数 計算手法開発
目的
パワーデバイスの構造関数を計算する手法を開発することで、デバイス内部の熱特性を解析する
アプローチ方法
Pythonを用い、熱過渡測定から構造関数を出力するプログラムを作成する
Pythonコード
熱過渡測定[1]
構造関数[1]
[1] http://cs2.toray.co.jp/news/trc/news_rd01.nsf/0/95D6600470A82E1F4925806B001232B2

## Slide 8: 構造関数 計算手法開発
温度の過渡応答 を測定
Step 1
データの前処理（データトリミング・ノイズ除去）
Step 2
として、 を に変換
Step 3
を で微分
Step 4
逆畳み込み計算をして時定数スペクトルを取得
Step 5
時定数スペクトルを離散化してFoster型RCモデルに変換
Step 6
Foster型RCモデルをCauer型RCモデルに変換
Step 7
Cauer型RCモデルのC,Rの累積値から構造関数を取得
Step 8
構造関数計算の流れ

## Slide 9: 構造関数 計算手法開発
時定数スペクトルを離散化してFoster型RCモデルに変換
Step 6
スペクトル分離によるRC算出
強度
対数時定数
強度
対数時定数
スペクトル分離
ガウス関数
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 0.044 | 0.405 | 0.062 | 0.021 | 0.038
 | 0.041 | 0.127 | 4.608 | 72.44 | 273.6
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 0.044 | 0.405 | 0.062 | 0.021 | 0.038
 | 0.041 | 0.127 | 4.608 | 72.44 | 273.6
を
計算
複数のガウス関数の重ね合わせと仮定してスペクトル分離

## Slide 10: 構造関数 計算手法開発
Foster型RCモデルをCauer型RCモデルに変換
Step 7
Foster型回路とCauer型回路の構造
Foster型RCモデル
Cauer型RCモデル

## Slide 11: 構造関数 計算手法開発
実際の物理空間に対応したモデル
熱過渡測定から直接計算できない
計算に仮定した架空モデル
熱過渡測定から直接計算が可能
Foster型RCモデルをCauer型RCモデルに変換
Step 7
Foster型回路とCauer型回路の違い
Foster型RCモデル
Cauer型RCモデル

## Slide 12: 構造関数 計算手法開発
Foster型RCモデルをCauer型RCモデルに変換
Step 7
Foster型回路の温度差
Foster型RCモデル
ラプラス変換

## Slide 13: 構造関数 計算手法開発
Foster型RCモデルをCauer型RCモデルに変換
Step 7
Cauer型回路の温度差
Cauer型RCモデル

## Slide 14: 構造関数 計算手法開発
Foster型RCモデルをCauer型RCモデルに変換
Step 7
Foster ⇒ Cauer変換手法
時定数スペクトルより計算済み
左辺を連分数展開することで、Cauer型の構造関数が計算できる

## Slide 15: 構造関数 計算手法開発
Foster型RCモデルをCauer型RCモデルに変換
Step 7
Foster ⇒ Cauer変換結果
Foster型RCモデル |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 0.044 | 0.405 | 0.062 | 0.021 | 0.038
 | 0.041 | 0.127 | 4.608 | 72.44 | 273.6
Foster型RCモデル |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 0.044 | 0.405 | 0.062 | 0.021 | 0.038
 | 0.041 | 0.127 | 4.608 | 72.44 | 273.6
Cauer型RCモデル |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 0.077 | 0.395 | 0.050 | 0.024 | 0.025
 | 0.308 | 0.101 | 6.110 | 77.69 | 320.5
Cauer型RCモデル |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 0.077 | 0.395 | 0.050 | 0.024 | 0.025
 | 0.308 | 0.101 | 6.110 | 77.69 | 320.5
Foster
Cauer
変換

## Slide 16: 構造関数 計算手法開発
温度の過渡応答 を測定
Step 1
データの前処理（データトリミング・ノイズ除去）
Step 2
として、 を に変換
Step 3
を で微分
Step 4
逆畳み込み計算をして時定数スペクトルを取得
Step 5
時定数スペクトルを離散化してFoster型RCモデルに変換
Step 6
Foster型RCモデルをCauer型RCモデルに変換
Step 7
Cauer型RCモデルのC,Rの累積値から構造関数を取得
Step 8
構造関数計算の流れ

## Slide 17: 構造関数 計算手法開発
まとめ
時定数スペクトルのスペクトル分離により、Foster型RCモデルおける熱抵抗および熱抵抗を計算した
連分数展開により、Foster型回路におけるRCの値をCauer型回路におけるRCの値に変換した
今後の予定
逆畳み込み演算の最適化
Cauer型回路におけるRCの値の累積計算・プロット
計算結果の検証

## Slide 18: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  構造関数 計算手法開発
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  検査自動化Gr HTML自動解析システム
今後の予定

## Slide 19: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
依頼内容
依頼元：生産技術部 境さん
決定期限：2022/9/30
OSAB小試酸化炉をスケールアップし、中試酸化炉の新設を検討中
熱影響で内管がたわみ、ケーシングに接触することが懸念される
シミュレーションによりたわみ量を計算し、設計資料としたい

## Slide 20: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
アプローチ方法
目的
ADINAを用いたシミュレーションにより、内管およびケーシングのたわみ量を計算する
計算の妥当性は、既設炉の計算結果と実際のクリアランスサイズの比較により示す予定
早めの結果提供・スキルトランスファーのため、原田さんと並行でシミュレーションを行う
※既設小試炉：原田さん 新規中試炉：塩谷
内管およびケーシングのたわみ量をシミュレーション計算し、適切なクリアランスサイズを提言する

## Slide 21: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
はりのたわみ理論に基づく内管のたわみ量の概算
最大たわみ量
重力
：質量 [kg]
：重力加速度 [m/s2]
：長さ [m]
：ヤング率 [Pa]
：断面二次モーメント [m4] ：外径 [m]
長さ
外径
自重によりたわむ
両端固定はりの最大たわみ量
ヤング率

## Slide 22: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
はりのたわみ理論に基づく内管のたわみ量の概算
最大たわみ量
重力
長さ
外径
自重によりたわむ
両端固定はりの最大たわみ量
ヤング率

## Slide 23: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
はりのたわみ理論に基づく内管のたわみ量の概算
簡略化
実際のスクリュー管
（らせん構造）
計算で仮定するスクリュー管（円筒重ね合わせ構造）
それぞれのモデルで計算し、計算時間・結果を比較する

## Slide 24: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
モデル作成状況
全体構造

## Slide 25: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
モデル作成状況
内管
ケーシング
スクリュー管

## Slide 26: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
進捗状況
はりのたわみ理論に基づきたわみ量を概算した
円筒重ね合わせ構造でのモデル作成を行った
今後の予定
材料物性調査（ヤング率・熱膨張係数・熱伝導率・比熱）
高速条件定義
接触面作成
シミュレーション計算実行

## Slide 27: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  構造関数 計算手法開発
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  検査自動化Gr HTML自動解析システム
今後の予定

## Slide 28: 検査自動化Gr HTML自動解析システム
進捗状況
手順書 作成済み
報告書 作成済み
技術資料 作成済み
今後の予定
8/29の課題検討会にて発表
効果確認・提案作成

## Slide 29: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  構造関数 計算手法開発
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  検査自動化Gr HTML自動解析システム
今後の予定

## Slide 30: 今後の予定
 |  | 8月 |  | 8月 |  |  |  |  |  | 9月 |  | 8月 |  |  |  |  |  | 
タスク |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
熱解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 計算手法開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | OSAB 中試酸化炉 シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 検査自動化Gr HTML自動解析システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
逆畳み込み条件検討・技術資料作成・構造関数計算結果検証
業プロMTG
物性調査・条件設定・シミュレーション計算実行
資格試験
年休
提案作成
課題検討会