## Slide 1
2022.09.26
大牟田工場
生産技術部
計算科学Ｇ
進捗報告（～09／26）：塩谷晃弘

## Slide 2: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  第三製造部 接合プロセスデータ抽出
今後の予定

## Slide 3: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  第三製造部 接合プロセスデータ抽出
今後の予定

## Slide 4: 進捗状況
 |  | 9月 | 9月 |  | 8月 |  |  |  |  |  | 9月 |  | 8月 |  |  |  |  |  | 
タスク |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
熱解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | OSAB 中試酸化炉 シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 第三製造部 接合プロセス解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業プロMTG
シミュレーション結果解析・報告書作成
午後休
年休
敬老の日
秋分の日
第三製造部
打ち合わせ・現場見学

## Slide 5: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  第三製造部 接合プロセスデータ抽出
今後の予定

## Slide 6: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
依頼内容
OSAB小試酸化炉をスケールアップし、中試酸化炉の新設を検討中
熱影響で内管がたわみ、ケーシングに接触することが懸念される
シミュレーションによりたわみ量を計算し、設計資料としたい

## Slide 7: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
目的
シミュレーション計算により、ケーシングとスクリューの接触の有無を検証する
内管
スクリュー
ケーシング
たわみによる接触が懸念
アプローチ方法
ADINAを用いたシミュレーション計算を行う

## Slide 8: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
計算モデルの簡略化
らせん構造
計算で仮定したスクリュー管
簡略化のため、スクリュー管は円筒重ね合わせ構造で計算
実際のスクリュー管
円筒重ね合わせ構造
形状の簡略化

## Slide 9: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
計算モデルの簡略化
内管
スクリュー
ケーシング
形状が複雑なため、ケーシングとスクリュー管（内管＋スクリュー）に分け、それぞれでシミュレーション計算を行った
形状を二分
ケーシング
スクリュー管

## Slide 10: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
スクリュー管：計算条件
材料：SUS310S
荷重条件：鉛直方向、自重のみ
温度条件：一律800℃
回転：なし
完全固定
軸方向のみ自由

## Slide 11: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
スクリュー管：形状モデル
メッシュ数：380352
ノード数：181572

## Slide 12: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
スクリュー管：鉛直方向変位量
上側ほど上方向、下側ほど下方向へ変位が大きくなる
最大変位量は、上方向 ＜ 下方向
熱膨張の影響が支配的
熱膨張の影響
たわみの影響
（2.90 mm） （3.11 mm）

## Slide 13: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
ケーシング：計算条件
完全固定
軸方向のみ自由
材料：SUS310S
荷重条件：鉛直方向、自重のみ
温度条件：一律800℃

## Slide 14: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
ケーシング：形状モデル
メッシュ数：113600
ノード数：766900

## Slide 15: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
ケーシング：鉛直方向変位量
上側ほど上方向、下側ほど下方向へ変位が大きくなる
最大変位量は、上方向 ≃ 下方向
たわみの影響は見られない
熱膨張の影響が支配的
熱膨張の影響

## Slide 16: Results & Discussion
接触の有無
軸方向座標 [mm]
鉛直方向座標 [mm]
ケーシング上部内面
スクリュー管下端
スクリュー管上端
スクリュー管上端
スクリュー管下端
ケーシングとスクリュー管の境界座標比較
ケーシング下部内面
ケーシング上部内面
ケーシング下部内面
上部・下部ともにケーシングとスクリュー管の接触は見られない
原点
鉛直方向
軸方向

## Slide 17: Results & Discussion
クリアランスサイズ
温度・荷重負荷前クリアランス：5.6 mm
：上部クリアランス
：下部クリアランス
ケーシングとスクリュー管の間のクリアランスサイズ
クリアランスサイズ [mm]
軸方向座標 [mm]
たわみの影響は小さく、温度・荷重負荷前後でクリアランスはあまり変化しない
完全固定サイドに最も近いスクリューでのクリアランスが最小になる
原点
軸方向
下部クリアランス
上部クリアランス
クリアランス最小部分
鉛直方向
クリアランス最小部分

## Slide 18: Results & Discussion
クリアランスサイズ
 | 上部 | 下部
ケーシング 変位 | +2.51 | -2.51
スクリュー管 変位 | +2.90 | -2.92
クリアランス 変化量 | -0.39 | -0.41
原点
軸方向
下部クリアランス
上部クリアランス
鉛直方向
クリアランスの最小部分における変化量
クリアランスの減少量は高々0.41 mm程度であり、クリアランス5.6 mmは十分に余裕のある値であるといえる
クリアランス最小部分

## Slide 19: Summary
まとめ
中試酸化炉 800℃条件でのシミュレーションを行った
たわみよりも熱膨張による影響の方が支配的
上部・下部ともにケーシングとスクリュー管の接触は見られない
熱膨張により、クリアランスサイズは温度・荷重負荷前より大きくなる
今後の予定
小試酸化炉のシミュレーション結果解析
報告書・技術資料作成

## Slide 20: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  第三製造部 接合プロセスデータ抽出
今後の予定

## Slide 21: 第三製造部 接合プロセスデータ抽出
背景と目的
紙のデータシートを記入
データシートの各項目をExcelに入力
目的
PIデータからデータシートに必要な
データを自動で抽出する仕組みを作る

## Slide 22: 第三製造部 接合プロセスデータ抽出
SeeQを活用したPIデータの解析
各接合工程のカプセル分けが完了

## Slide 23: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  第三製造部 接合プロセスデータ抽出
今後の予定

## Slide 24: 今後の予定
OSAB 小試酸化炉 シミュレーション
第三製造部 接合プロセスデータ抽出
SeeQを活用した接合プロセスデータ抽出システムの構築
小試酸化炉のシミュレーション結果解析
報告書・技術資料作成