## Slide 1
2022.10.12
大牟田工場
生産技術部
計算科学Ｇ
進捗報告（～10／12）：塩谷晃弘

## Slide 2: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  第三製造部 接合プロセスデータ抽出
今後の予定

## Slide 3: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  第三製造部 接合プロセスデータ抽出
今後の予定

## Slide 4: 進捗状況
タスク |  | Sep 27 | 28 | 29 | 30 | Oct 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
熱解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | OSAB 中試酸化炉 シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 第三製造部 接合プロセス解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
打ち合わせ等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業プロ
MTG
スポーツ
の日
SeeQ
MTG
部安衛
生産管理
セミナー①
小試酸化炉解析・
報告書作成
半年後研修
データシート自動作成
システム開発
課長面談
製造業Iot
Conference
生産管理
セミナー②
GMTG
トレーナー面談
知財教育

## Slide 5: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  第三製造部 接合プロセスデータ抽出
今後の予定

## Slide 6: OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
依頼内容
OSAB小試酸化炉をスケールアップし、中試酸化炉の新設を検討中
熱影響で内管がたわみ、ケーシングに接触することが懸念される
シミュレーションによりたわみ量を計算し、設計資料としたい

## Slide 7: 依頼内容
目的
シミュレーション計算により、ケーシングとスクリューの接触の有無を検証する
内管
スクリュー
ケーシング
たわみによる接触が懸念
アプローチ方法
ADINAを用いたシミュレーション計算を行う
ケーシングとスクリュー間のクリアランスは5.6 mmで十分か？

## Slide 8: 計算モデルの検討
モデル簡略化①：円筒重ね合わせ構造
らせん構造
計算で仮定したスクリュー管
簡略化のため、スクリュー管は円筒重ね合わせ構造で計算
実際のスクリュー管
円筒重ね合わせ構造
形状の簡略化

## Slide 9: 計算モデルの検討
モデル簡略化②：ケーシングとスクリュー管の分離
形状が複雑なため、ケーシングとスクリュー管（内管＋スクリュー）に分け、それぞれでシミュレーション計算を行った
形状を二分
ケーシング
スクリュー管
内管
スクリュー
ケーシング

## Slide 10: 既設小試酸化炉シミュレーション
スクリュー管：形状・計算条件
材料：SUS310S
荷重条件：鉛直方向、自重のみ
温度条件：一律720℃
回転：なし
完全固定
軸方向のみ自由
※図の縮尺は正確ではありません

## Slide 11: 既設小試酸化炉シミュレーション
スクリュー管：形状
メッシュ数：380352
ノード数：181572
メッシュ数：152832
ノード数：742287

## Slide 12: 既設小試酸化炉シミュレーション
スクリュー管：鉛直方向変位量
メッシュ数：380352
ノード数：181572
スクリュー管はたわまず上下に伸長
熱膨張の影響が支配的
上方向最大変位：2.317 mm
下方向最大変位：2.349 mm
鉛直方向変位量

## Slide 13: 既設小試酸化炉シミュレーション
ケーシング：形状・計算条件
完全固定
軸方向のみ自由
材料：SUS310S
荷重条件：鉛直方向、自重のみ
温度条件：一律720℃ （現行の操業条件）
※図の縮尺は正確ではありません

## Slide 14: 既設小試酸化炉シミュレーション
ケーシング：形状モデル
メッシュ数：113600
ノード数：766900
メッシュ数：106800
ノード数：738500

## Slide 15: 既設小試酸化炉シミュレーション
ケーシング：形状モデル
鉛直方向変位量
上方向最大変位：3.583 mm
下方向最大変位：3.583 mm
ケーシングはたわまず上下に伸長
熱膨張の影響が支配的

## Slide 16: 既設小試酸化炉シミュレーション
シミュレーションの妥当性検証①：ケーシングの軸方向変位比較
@25℃
@720℃
温度負荷・熱膨張
の実測値と計算値を比較してシミュレーションの妥当性を検証
ケーシング変位

## Slide 17: 既設小試酸化炉シミュレーション
シミュレーションの妥当性検証①：軸方向変位比較
@720℃
の実測値と計算値を比較してシミュレーションの妥当性を検証
シミュレーションの妥当性◎！
ケーシング変位
 | 実測値 | 計算値
 | 5 mm | 5.3 mm
 | 実測値 | 計算値
 | 5 mm | 5.3 mm

## Slide 18: 既設小試酸化炉シミュレーション
ケーシングとスクリュー管の境界座標比較
シミュレーションの妥当性検証②：接触の有無
軸方向座標 [mm]
鉛直方向座標 [mm]
軸方向
原点
鉛直方向
ケーシング上部内面
スクリュー管下端
スクリュー管上端
ケーシング下部内面
原点
鉛直方向
軸方向
ケーシングとスクリュー管の接触なし
シミュレーションの妥当性◎！

## Slide 19: 既設小試酸化炉シミュレーション
まとめ
既設小試酸化炉について計算を行い、シミュレーションの妥当性を検証
軸方向変位量の実測値・計算値の比較
→実測値：5.0 mm、計算値：5.3 mm
接触の有無
→接触なし（＝現在の操業状態と一致）
シミュレーションの妥当性が示された！

## Slide 20: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  第三製造部 接合プロセスデータ抽出
今後の予定

## Slide 21: 第三製造部 接合プロセスデータ抽出
背景と目的
紙のデータシートを記入
データシートの各項目をExcelに入力
目的
PIデータからデータシートに必要な
データを自動で抽出する仕組みを作る

## Slide 22: 第三製造部 接合プロセスデータ抽出
SeeQを活用したPIデータの解析
各接合工程のカプセル分けが完了

## Slide 23: 第三製造部 接合プロセスデータ抽出
データシート自動作成システム フローチャート
開始
SQL
SeeQにアクセス・ログイン
最新3日分のデータ表示
Excelエクスポート
ログアウト
SQLに
インポート
SQLビュー
作成
データシート
出力
SeeQ
Export
終了
データシート

## Slide 24: 既設小試酸化炉シミュレーション
まとめ
SeeQでカプセル作成→各工程（脱媒工程 etc…）ごとに分けて解析可能
ブラウザ操作により、SeeQからのExcelファイル出力を自動化
SQLにより、SeeQのエクスポートファイルを整形してデータシート出力
データシート自動作成システムをローカル環境にて起動確認
今後の予定
本システムと手動＠現場でのデータシートを照合、整合性確認

## Slide 25: 目次
進捗状況
項目ごとの進捗
  OSAB 中試酸化炉 シミュレーション
  第三製造部 接合プロセスデータ抽出
今後の予定

## Slide 26: 今後の予定
タスク |  | Jul | 9- | 16- | 23- | Aug | WK 2 | WK 3 | WK 4 |  | Sep | WK 2 | WK 3 | WK 4 | Oct |  |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  | 
 |  | 4- | 11- | 18- | 25- | 1- | 8- | 15- | 22- | 29- | 5- | 12- | 19 | 26- | 3- | 10- | 17- | 24- | 31- | 7- | 14- | 21- | 28- | 5- | 12- | 19- | 26-
熱解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 計算手法開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | OSAB 中試酸化炉 シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | HTデータ 自動処理システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | COGNEX ViDi HTML自動解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 第三製造部 データシート自動化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 第三製造部 接合プロセス解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ノイズ除去・
微分
逆畳み込み
Foster→
Cauer変換
コード作成
五泉に展開
報告書
技術資料
形状作成
中試計算
中間
報告書
小試計算
課題
検討会
最終
報告書
技術資料
技術資料
SeeQ解析
課題
検討会
コード作成
AC
SAN工場
DP
技術資料
逆畳み込み
最適化
コード一元化
技術資料
整合性検証
本番環境テスト
SeeQデータ
取り込み
データ分析勉強
接合プロセス解析
ADINA講座
材料力学勉強