## Slide 1
2022.12.06
大牟田工場
生産技術部
計算科学Ｇ
進捗報告（～12／6）：塩谷晃弘

## Slide 2: 目次
進捗状況
情報共有事項
項目ごとの進捗
  第三製造部 データシート自動化
  第三製造部 接合プロセス解析
今後の予定

## Slide 3: 目次
進捗状況
情報共有事項
項目ごとの進捗
  第三製造部 データシート自動化
  第三製造部 接合プロセス解析
今後の予定

## Slide 4: 進捗状況
タスク |  | Nov 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Dec 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 第三製造部 データシート自動化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 第三製造部 接合プロセス解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
打ち合わせ等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
特許セミナー④
課題検討会
試験代休
基本情報技術者②
SAS打ち合わせ
業プロMTG
SAS画像解析
打ち合わせ
トレーナー面談
コード修正
SeeQ打ち合わせ
原料・品質データ前処理＆分析@SAS
プロセスデータ前処理@SAS
データ分析
課題検討会準備

## Slide 5: 目次
進捗状況
情報共有事項
項目ごとの進捗
  第三製造部 データシート自動化
  第三製造部 接合プロセス解析
今後の予定

## Slide 6: SeeQ ODataの不具合解消
SeeQとODataの連携の仕組み
Summary Data
OData URL
https://xxxxxxxxxxx
Excel
OData連携により、ExcelにSummary Dataの出力が可能

## Slide 7: SeeQ ODataの不具合解消
不具合内容
Summary Data
OData URL
https://xxxxxxxxxxx
Excel
不具合：Excelにリンクを入力した際、エラーが発生、Summary Dataにアクセス不可
原因①：SeeQの項目名に日本語を使用していたこと
→日本語が全て’_’に変換され、同名のカラムが存在していた
原因②：過去発行分のエラーODataを管理画面から消去しない限り永遠にエラーが発生

## Slide 8: 目次
進捗状況
情報共有事項
項目ごとの進捗
  第三製造部 データシート自動化
  第三製造部 接合プロセス解析
今後の予定

## Slide 9: 第三製造部 データシート自動化
背景・目的
紙のデータシートを記入
データシートの各項目をExcelに入力
依頼内容
PIデータを活用して、データシートに必要な
プロセスデータを自動で抽出できるようにしたい！
（依頼元：第三製造部回路課）

## Slide 10: 第三製造部 データシート自動化
プログラム内部構造の修正
ブラウザ操作命令
SeeQ サマリーデータ
ODataサービス
HTTPリクエスト
SeeQ サマリーデータ
従来システム
新規システム
実行速度が向上
システム稼働の安定化
SeeQのアップデートへの耐性向上
SeeQとODataの連携が可能になったため、プログラムの内部構造を修正した
ブラウザ操作不要

## Slide 11: 目次
進捗状況
情報共有事項
項目ごとの進捗
  第三製造部 データシート自動化
  第三製造部 接合プロセス解析
今後の予定

## Slide 12: プロジェクト内容
データ分析
収率改善！
ゴールデンバッチの作成
異常検知システムの構築
など
データの一元管理
原料データ
プロセスデータ
品質データ
データベース
原料・プロセス・品質データを集約してデータ分析を行うことで、回路課の接合プロセスを改善し、収率を向上させる
目的

## Slide 13: 現状把握
各データの管理・保管状況
7, 8号炉
  PIシステムで取得
  CSV形式でも保管
その他の炉
  CSV形式で保管
白板
  TPiCSで管理
  データベースに保管
ペースト材
  紙に記入
  PDF形式で保管
全ての検査項目
  TPiCSで管理
  データベースに保管
プロセスデータ
原料データ
品質データ

## Slide 14: 現状把握
各データの管理・保管状況
全ての検査項目
  TPiCSで管理
  データベースに保管
品質データ
7, 8号炉
  PIシステムで取得
  CSV形式でも保管
その他の炉
  CSV形式で保管
白板
  TPiCSで管理
  データベースに保管
ペースト材
  紙に記入
  PDF形式で保管
プロセスデータ
原料データ
×電子データなし
×接合ロットとの紐づけなし

## Slide 15: 改善対応方針
接合プロセス解析の流れ
プロセスデータ
品質データ
収率に影響するパラメータの調査
最適なバッチの特定
STEP 1
データの前処理
原料・プロセス・品質データを収集＆ロットで紐づけ
原料データ
STEP 2
データ分析
STEP 3
プロセス改善・効果検証
ロットで
紐づけ
データ分析により得たプロセスを実装・改善効果検証

## Slide 16: 改善対応方針
品質データ
プロセスデータ
原料データ
データの前処理
Y System
ペースト
白板
制御盤
作業員が手書き
Excelに手入力
※一部データ
SAS Cloudにデータを収集！
CSV出力

## Slide 17: 改善対応方針
データの前処理・分析
プロセスサマリーデータ
品質データ
原料データ
ロットで
紐づけ
データの前処理
データ分析
SAS Cloud上で
データの前処理＆分析！
プロセス生データ
工程分け

## Slide 18: 結果
SASでの工程分け
SeeQと同様に工程分割可能

## Slide 19: 結果
SAT不良率に寄与するパラメータ
銀の粒径が
SAT不良率に
最も寄与
～説明変数～
原料データ
～目的変数～
品質データ
相関
分析

## Slide 20: 結果
銀の粒径とSAT不良率の相関性
銀の粒径が大きいほどSAT不良率高い
平均SAT不良率 [%]
銀粒径 [μm]

## Slide 21: 結果
しみだし不良率に寄与するパラメータ
ペースト塗布量がしみだし不良率に最も寄与
相関
分析
～説明変数～
原料データ
～目的変数～
品質データ

## Slide 22: 結果
ペースト塗布量としみだし不良率の相関性
ペースト塗布量 [mg]
しみだし不良率 [%]
ペースト塗布量が多いほどしみだし不良率高い

## Slide 23: 結果
ペースト塗布量とSAT不良率の相関性
ペースト塗布量とSAT不良率に相関なし
ペースト塗布量 [mg]
SAT不良率 [%]

## Slide 24: 考察
不良率に影響を与えるパラメータ
銀粒径
SAT不良率
しみだし不良率
ペースト塗布量
相関
相関
銀粒径小さくする→SAT不良率下がる
ペースト塗布量を減らす→しみだし不良率下がる
具体的な改善案
銀粒径：福田金属に依頼して改善済み
ペースト塗布量：現在の規格幅 7.0-8.0 mg を 7.0-7.5 mg に変更

## Slide 25: まとめと今後
まとめ
今後
ペースト塗布量の規格幅変更→効果検証
プロセスデータのSeeQでの加工
プロセスデータも加味してさらなる詳細なデータ分析
定常的なペーストの電子データ取得
定常的なPIデータとロットの紐づけ
SASクラウドに原料・品質データを収集＆ロットでデータの紐づけ
※ペーストデータは電子化されているごく一部のみのデータを収集
収率に最も寄与するパラメータの特定
  銀粒径小さくする→SAT不良率下がる
  ペースト塗布量を減らす→しみだし不良率下がる

## Slide 26: 目次
進捗状況
情報共有事項
項目ごとの進捗
  第三製造部 データシート自動化
  第三製造部 接合プロセス解析
今後の予定

## Slide 27: 今後の予定
タスク |  | Oct |  |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  | 
 |  | 3- | 10- | 17- | 24- | 31- | 7- | 14- | 21- | 28- | 5- | 12- | 19- | 26- | 2- | 9- | 16- | 23- | 30- | 6- | 13- | 20- | 27- | 6- | 13- | 20- | 27-
熱解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 計算手法開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | OSAB 中試酸化炉 シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 搭載法SNP 樹脂レール シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | HTデータ 自動処理システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | COGNEX ViDi HTML自動解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 第三製造部 データシート自動化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 第三製造部 接合プロセス解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
最終
報告書
報告書修正
技術資料
課題
検討会
コード作成
技術資料
逆畳み込み
最適化
コード一元化
技術資料
技術資料・手順書
本番環境テスト
プロセス・
品質データ紐づけ
プロセスデータ前処理
基本情報技術者①
危険物甲種
基本情報技術者②
技術資料
技術資料
形状作成・計算
報告書・技術資料
課題
検討会
成果発表会
データ分析
要旨作成
コード修正