## Slide 1: 計算科学G ミーティング 進捗報告（2023/1/16）

## Slide 2
進捗状況
構造関数 計算手法開発
成果発表会 振り返り
今後の予定

## Slide 3
進捗状況
構造関数 計算手法開発
成果発表会 振り返り
今後の予定

## Slide 4: 進捗状況
タスク |  | Jan 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
計算科学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 計算手法開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 樹脂レール シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 第三製造部 データ分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
打ち合わせ・行事等 | 打ち合わせ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
年休
成果発表会資料作成
GMTG
成人の日
成果発表会
成果発表会
発表資料〆
業プロMTG
SAS打ち合わせ
部安
質問対策準備
CYDAS作成
条件最適化、コード一元化

## Slide 5
進捗状況
構造関数 計算手法開発
成果発表会 振り返り
今後の予定

## Slide 6: 構造関数 計算手法開発
目的
パワーデバイスの構造関数を計算する手法を開発することで、デバイス内部の熱特性を解析する
Pythonを用い、熱過渡測定から構造関数を出力するプログラムを作成する
Pythonコード
熱過渡測定[1]
[1] http://cs2.toray.co.jp/news/trc/news_rd01.nsf/0/95D6600470A82E1F4925806B001232B2
アプローチ方法

## Slide 7: 構造関数 計算手法開発
構造関数計算の流れ
温度の過渡応答 を測定
Step 1
データの前処理（データトリミング・ノイズ除去）
Step 2
として、 を に変換後、 を で微分
Step 3
逆畳み込み計算をして時定数スペクトルを取得
Step 4
時定数スペクトルを離散化してFoster型RCモデルに変換
Step 5
Foster型RCモデルをCauer型RCモデルに変換
Step 6
Cauer型RCモデルのC,Rの累積値から構造関数を取得
Step 7
過渡熱応答から構造関数を出力するシステムとして実装
Step 8

## Slide 8: 構造関数 計算手法開発
今回の取り組み内容
構造関数出力を約500ケースで実験、計算速度と計算精度の検証
その結果に基づき計算条件を最適化
計算精度はT3Sterの測定値と比較して評価

## Slide 9: 構造関数 計算手法開発
 | 逆畳み込み 計算回数 | 逆畳み込み 初期値 | 逆畳み込み プロット数 | 移動平均 平滑化窓数
条件 | 300 | 0.01 | 300 | 50
 | 500 | 0.1 | 500 | 100
 | 1000 | 1 | 1000 | 200
 | 2000 |  | 2000 | 300
 | 3000 |  | 3000 | 500
 | 5000 |  |  | 1000
 | 10000 |  |  | 
計算速度 | 大きいほど 時間かかる | 依存性なし | 大きいほど 時間かかる | 依存性なし
計算精度 | 一定値以上で変化なし 小さすぎると ピーク出ず | 依存性なし | 依存性なし | 大きすぎると 原型がなくなる 小さすぎると ノイズが残る
条件の結論 | 5000 | 1 | 300 | 300

## Slide 10: 構造関数 計算手法開発
次ページ以降、6条件について
過渡熱応答から構造関数を計算した結果を提示

## Slide 11: 構造関数 計算手法開発
Chart: 
SN-グリスG747 60A
T3Ster
測定値
計算結果

## Slide 12: 構造関数 計算手法開発
Chart: 
SN-グリスG779 60A
T3Ster
測定値
計算結果

## Slide 13: 構造関数 計算手法開発
Chart: 
アルミナ-グリスG747 50A
T3Ster
測定値
計算結果

## Slide 14: 構造関数 計算手法開発
Chart: 
アルミナ-グリスG779 50A
T3Ster
測定値
計算結果

## Slide 15: 構造関数 計算手法開発
Chart: 
高熱伝導SN-グリスG747 60A
T3Ster
測定値
計算結果

## Slide 16: 構造関数 計算手法開発
Chart: 
高熱伝導SN-グリスG779 60A
T3Ster
測定値
計算結果

## Slide 17: 構造関数 計算手法開発
まとめ
計算条件をスクリーニングにより最適化
計算値はT3Sterの結果とある程度の精度で一致した
誤差要因は、
  ノイズ除去による値のずれ
  スペクトル分離における関数のフィッテイング精度
  （一部ピークが埋もれている可能性）
今後の予定
成果としてアウトプット

## Slide 18
進捗状況
構造関数 計算手法開発
成果発表会 振り返り
今後の予定

## Slide 19: 成果発表会 振り返り
自身でのFB
他者からのFB
改善点を次回に反映
発表の実施
発表資料の作成
発表練習
プレゼンテーションのPDCA
Plan
Do
Check
Action

## Slide 20: 成果発表会 振り返り
自身でのFB
他者からのFB
改善点を次回に反映
発表の実施
発表資料の作成
発表練習
プレゼンテーションのPDCA
Plan
Do
Check
Action

## Slide 21: 成果発表会 振り返り
質疑応答
プロセスデータはどのようなデータをピックアップしたか？（湯浅GL）
＞前処理で工程分割し、代表値を抽出→自動説明でスクリーニング
HTのコード開発はどのように開発したか？（湯浅GL）
＞ノーコードでも可能だが、対応範囲が狭いため本件はVB使用
シンガポールではAnaplanを導入したが、本件との連携は？（石田部門長）
＞PIシステムは別途オンプレミス環境で導入する必要あり

## Slide 22: 成果発表会 振り返り
振り返り
良かった点
  スライドのデザイン
  全体構成、前後のスライドの繋がり
改善点
  話すスピードが速すぎた
  講評・総評を欠席してしまった
  文字色での強調が活用できていなかった

## Slide 23: 成果発表会 振り返り
他にご意見等あればコメントください

## Slide 24
進捗状況
構造関数 計算手法開発
成果発表会 振り返り
今後の予定

## Slide 25: 今後の予定
タスク |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  | 
 |  | 7- | 14- | 21- | 28- | 5- | 12- | 19- | 26- | 2- | 9- | 16- | 23- | 30- | 6- | 13- | 20- | 27- | 6- | 13- | 20- | 27-
計算科学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 計算手法開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | OSAB 中試酸化炉 シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 樹脂レール シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | HTデータ 自動処理システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | COGNEX ViDi HTML自動解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 第三製造部 データシート自動化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 第三製造部 接合プロセス解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
基本情報技術者②
接触判定プログラム
逆畳み込み
最適化
プロセスデータ前処理
データ分析
コード修正
課題
検討会
資料作成
コード一元化
技術資料
報告書修正
技術資料
技術資料
技術資料
ロット－開始時刻紐づけシステム
データピックアップ
データ抽出システム
QC検定2級
成果発表会