## Slide 1: 計算科学G ミーティング 進捗報告（2023/2/13）

## Slide 2
進捗状況
構造関数 計算手法開発
樹脂レール シミュレーション
今後の予定

## Slide 3
進捗状況
構造関数 計算手法開発
樹脂レール シミュレーション
今後の予定

## Slide 4: 進捗状況
タスク |  | Jan 30 | 31 | Feb 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
計算科学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 計算手法開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 樹脂レール シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
打ち合わせ・行事等 | 打ち合わせ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
条件再調整
技術資料作成
出張
計算実施
計算・
データ
懇談会
IC
見学
nano
tech
2023
ワクチン
休暇
業プロ
MTG
GMTG
SAS
GMTG
往訪録作成

## Slide 5
進捗状況
構造関数 計算手法開発
樹脂レール シミュレーション
今後の予定

## Slide 6: 構造関数 計算手法開発
数値解析により基板構成から構造関数を出力する手法の開発
目的
アプローチ方法
過渡熱変化
構造関数
基板の
構成情報
ADINA
Python
ADINAで基板構成から過渡熱変化を計算
Pythonで過渡熱変化から構造関数を計算
①
②

## Slide 7: 構造関数 計算手法開発
構造関数計算の流れ
STEP 01
データの
前処理
STEP 02
逆畳み込み
計算
STEP 03
スペクトルから
Fosterを計算
STEP 04
Fosterから
Cauerへ変換
トリミング
スムージング
データの補間
対数時間微分
Bayesian Deconvolution
離散化して積分
連分数展開

## Slide 8: 構造関数 計算手法開発
過渡熱変化 のデータ前処理
Step 1
過渡熱変化の逆畳み込みにより熱抵抗スペクトルを計算
Step 2
を離散化してFoster型構造関数を計算
Step 3
Foster型RCモデルをCauer型RCモデルに変換
Step 4
構造関数計算の流れ
一通りの計算プロセスの実装が完了！

## Slide 9: 構造関数 計算手法開発
今回の取り組み内容
パラメータの適正化
計算上設定する必要のあるパラメータを適正化して計算精度を向上
他の実験条件についての検証
6条件の実験結果について構造関数を計算し、手法の妥当性を検証

## Slide 10: 構造関数 計算手法開発
取り組み①：パラメータの適正化
RMSEの最小化により、各パラメータの適正値を取得
パラメータ | 開始列 | 平滑化窓数 | 逆畳み込み初期値 | 逆畳み込み計算回数 | 逆畳み込みプロット数 | 連分数展開要素数
適正値 | 44 | 2500 | 1 | 100 | 500 | 100
各パラメータの適正値
二乗平均平方根誤差
累積熱抵抗計算値
累積熱抵抗測定値

## Slide 11: 構造関数 計算手法開発
取り組み①：パラメータの適正化
パラメータの適正化により計算精度が向上
累積熱抵抗計算値 [K・W]
累積熱抵抗測定値 [K・W]
計算値と測定値が高い精度で一致！
計算値と測定値の比較
ライン上では
計算値と測定値が一致

## Slide 12: 構造関数 計算手法開発
取り組み②：他の実験条件についての検証
白板3種×グリス2種＝6条件での実験結果を検証
白板 | グリス
SNP | G-747
SNP | G-779
高熱伝導SNP | G-747
高熱伝導SNP | G-779
アルミナ | G-747
アルミナ | G-779
実験条件
基板構成図

## Slide 13: 構造関数 計算手法開発
取り組み②：他の実験条件についての検証
白板：SNPの構造関数計算結果

## Slide 14: 構造関数 計算手法開発
取り組み②：他の実験条件についての検証
白板：高熱伝導SNPの構造関数計算結果

## Slide 15: 構造関数 計算手法開発
取り組み②：他の実験条件についての検証
白板：SNPの構造関数計算結果

## Slide 16: 構造関数 計算手法開発
取り組み②：他の実験条件についての検証
グリス：G-747
累積熱抵抗計算値 [K・W]
累積熱抵抗測定値 [K・W]
累積熱抵抗計算値 [K・W]
累積熱抵抗測定値 [K・W]
グリス：G-779
白板：SNPの計算値と測定値の比較

## Slide 17: 構造関数 計算手法開発
白板：高熱伝導SNPの計算値と測定値の比較
取り組み②：他の実験条件についての検証
グリス：G-747
累積熱抵抗計算値 [K・W]
累積熱抵抗測定値 [K・W]
累積熱抵抗計算値 [K・W]
累積熱抵抗測定値 [K・W]
グリス：G-779

## Slide 18: 構造関数 計算手法開発
取り組み②：他の実験条件についての検証
グリス：G-747
累積熱抵抗計算値 [K・W]
累積熱抵抗測定値 [K・W]
累積熱抵抗計算値 [K・W]
累積熱抵抗測定値 [K・W]
グリス：G-779
白板：アルミナの計算値と測定値の比較

## Slide 19: 構造関数 計算手法開発
パラメータの適正化
まとめ
計算精度が大幅に向上！
今後の予定
ADINAの過渡熱計算結果についての検証
技術資料の作成
他の実験条件でも高精度で計算！

## Slide 20
進捗状況
構造関数 計算手法開発
樹脂レール シミュレーション
今後の予定

## Slide 21: 樹脂レール シミュレーション
樹脂レールを銅ピースが詰まらず最後まで流れる条件の検討
上蓋
樹脂レール滑走部
銅ピース
詰まりやすい
目的
ADINAで銅板の流れる様子をシミュレーション
アプローチ方法
傾斜角が緩いと途中で止まる

## Slide 22: 樹脂レール シミュレーション
シミュレーションの流れ
STEP 01
計算モデル
作成
STEP 02
レール形状の
静解析
STEP 03
銅ピースの
動解析
STEP 04
他条件計算・
計算結果解析
形状
固定条件
荷重条件
接触条件
レールに傾斜を
つける過程の解析
レール上を銅板が動く過程の解析
レールの傾斜角
変化させて
上下限界の検討

## Slide 23: 樹脂レール シミュレーション
レールの傾斜角を変化させた条件で計算を実施中
今回の取り組み内容
今後の予定
計算結果の解析
技術資料の作成
課題検討会の準備
本テーマについては今月末までのクロージングを目標に進める

## Slide 24
進捗状況
構造関数 計算手法開発
樹脂レール シミュレーション
今後の予定

## Slide 25: 今後の予定
タスク |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  | 
 |  | 7- | 14- | 21- | 28- | 5- | 12- | 19- | 26- | 2- | 9- | 16- | 23- | 30- | 6- | 13- | 20- | 27- | 6- | 13- | 20- | 27-
計算科学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 計算手法開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | OSAB 中試酸化炉 シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 樹脂レール シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | HTデータ 自動処理システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | COGNEX ViDi HTML自動解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 第三製造部 データシート自動化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 第三製造部 接合プロセス解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
基本情報技術者②
接触判定プログラム
逆畳み込み
最適化
プロセスデータ前処理
データ分析
コード修正
課題
検討会
資料作成
精度改善
技術資料
計算
モデル修正
計算
実行
技術資料
技術資料
QC検定2級
成果発表会
資作料成
課題
検討会
ADINA結果の検証
技術資料
クロージング