## Slide 1: 計算科学G ミーティング 進捗報告（2023/3/16）

## Slide 2
進捗状況
構造関数 計算手法開発
樹脂レール シミュレーション
今後の予定

## Slide 3
進捗状況
構造関数 計算手法開発
樹脂レール シミュレーション
今後の予定

## Slide 4: 進捗状況
タスク |  | Mar 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
計算科学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 計算手法開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 樹脂レール シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 回路課 HTシステム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
打ち合わせ・行事等 | 打ち合わせ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADINA パラメータ調整
GMTG
コーディング
トレーナー
面談
部安
業プロMTG
SAS
最終
技術資料作成
SAS
定例
SAS
スキトラ

## Slide 5
進捗状況
構造関数 計算手法開発
樹脂レール シミュレーション
今後の予定

## Slide 6: 構造関数 計算手法開発
数値解析により基板構成から構造関数を出力する手法の開発
目的
アプローチ方法
過渡熱変化
構造関数
基板の
構成情報
ADINA
Python
ADINAで基板構成から過渡熱変化を計算
Pythonで過渡熱変化から構造関数を計算
①
②

## Slide 7: 構造関数 計算手法開発
過渡熱試験 回路基板条件
今回は、白板：SNP、グリス：G-747条件について検証
白板 | グリス
SNP | G-747
SNP | G-779
高熱伝導SNP | G-747
高熱伝導SNP | G-779
アルミナ | G-747
アルミナ | G-779
実験条件
基板構成図

## Slide 8: 構造関数 計算手法開発
今回の取り組み内容
山口さんから引き継いだ計算モデルの改善
構造関数の計算

## Slide 9: 構造関数 計算手法開発
今回の取り組み内容
山口さんから引き継いだ計算モデルの改善
構造関数の計算
過渡熱変化 計算結果（山口さん）

## Slide 10: 構造関数 計算手法開発
今回の取り組み内容
山口さんから引き継いだ計算モデルの改善
構造関数の計算
過渡熱変化 計算結果（山口さん）
課題②
序盤の温度低下再現できず
原因
チップの物性値
課題③
終盤の温度低下ずれが発生
原因
ヒートシンク底面の対流熱伝達係数
課題①
プロットが
非等間隔
原因
タイムファンクションの設定

## Slide 11: 構造関数 計算手法開発
モデル改善内容
タイムファンクション
対数軸に等間隔設定
チップ熱伝導率
160→37 [W/(m・K)]
対流熱伝達係数
7000→1000 [W/(m2⋅K)]
過渡熱変化 計算結果

## Slide 12: 構造関数 計算手法開発
構造関数計算結果
ADINAの過渡熱変化計算結果から構造関数を計算
高精度で実測値と一致

## Slide 13: 構造関数 計算手法開発
進捗状況
今後の予定
他5つの回路基板条件についても同様に検証
特許出願
技術資料の作成
山口さんから引き継いだADINA計算モデルを一部改善
パラメータ調整して計算精度改善
白板：SNP、グリス：G-747条件の過渡熱試験で測定した構造関数を高精度で再現

## Slide 14
進捗状況
構造関数 計算手法開発
樹脂レール シミュレーション
今後の予定

## Slide 15: 樹脂レール シミュレーション
樹脂レールを銅ピースが詰まらず最後まで流れる条件の検討
上蓋
樹脂レール滑走部
銅ピース
詰まりやすい
目的
ADINAで銅板の流れる様子をシミュレーション
アプローチ方法

## Slide 16: 樹脂レール シミュレーション
進捗状況
一通りの解析、技術資料作成が完了
クロージング

## Slide 17
進捗状況
構造関数 計算手法開発
樹脂レール シミュレーション
今後の予定

## Slide 18: 今後の予定
タスク |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  | 
 |  | 7- | 14- | 21- | 28- | 5- | 12- | 19- | 26- | 2- | 9- | 16- | 23- | 30- | 6- | 13- | 20- | 27- | 6- | 13- | 20- | 27-
計算科学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 構造関数 計算手法開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 樹脂レール シミュレーション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
業務プロセス改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | HTデータ 自動処理システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | COGNEX ViDi HTML自動解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 第三製造部 データシート自動化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 第三製造部 接合プロセス解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
技術資料
基本情報技術者②
接触判定プログラム
逆畳み込み
最適化
プロセスデータ前処理
データ分析
コード修正
課題
検討会
資料作成
精度改善
技術資料
計算
モデル修正
計算
実行
技術資料
技術資料
QC検定2級
成果発表会
資作料成
課題
検討会
ADINA結果の検証
技術資料
クロージング
特許出願
コーディング